## Slide 1
INSPECCIÓN VISUAL INDUSTRIAL 2D · 100 % OFFLINE
PC Inspector
Una PC, una webcam y la pieza buena como patrón. Mide, compara y da un veredicto OK/NG — sin nube, sin GPU y sin etiquetar un solo defecto.
32
herramientas de medición
969
pruebas automáticas
0 €
de licencia de software
0
conexión a internet
C++20 · Qt 6 Widgets · OpenCV · ONNX Runtime · SQLite | agosto de 2026

## Slide 2
EL PROBLEMA
Medir bien cuesta demasiado para quien más lo necesita
La licencia cuesta más que la serie
Una estación de visión comercial se mueve en miles a decenas de miles de euros por puesto, más runtime y mantenimiento. Un taller que inspecciona lotes cortos nunca la amortiza.
El hardware es propietario
Cámara industrial, óptica, controlador y a veces un dongle. La PC que ya está en el taller no sirve: hay que comprar la del fabricante.
El aprendizaje profundo pide defectos
Los módulos de deep learning necesitan cientos de ejemplos etiquetados, fallos incluidos — justo lo que una línea que funciona bien no tiene.
Consecuencia: se mide con calibre, a mano, el resultado depende de quién esté ese día, y no queda registro de nada.
PC Inspector — inspección visual industrial offline
02 / 13

## Slide 3
LA PROPUESTA
Una PC, una webcam y la pieza buena como patrón
—
Se le enseña una pieza correcta — teach-in, unas 30 muestras — y queda como referencia. No se etiqueta ni un defecto.
—
Las cotas quedan ancladas a la pieza: si llega girada o descentrada, se mueven con ella.
—
Cada pieza recibe OK/NG con el detalle de qué medida falló y por qué, más historial y estadísticas por día.
—
Todo local. Sin nube ni servidor: SQLite en un fichero junto al ejecutable.
—
Windows y Linux con un solo código, en un paquete portable de ~178 MB que arranca sin instalar nada.
Dónde encaja: PYME metalmecánica · taller de mecanizado · control de recepción de lotes · laboratorio y formación.
Captura real: contorno, centro y eje detectados sobre una imagen abierta desde disco — el mismo camino que con la cámara en vivo.
PC Inspector — inspección visual industrial offline
03 / 13

## Slide 4
CÓMO FUNCIONA
El recorrido de un frame, de la cámara al veredicto
Visión clásica para localizar y medir. Una red congelada solo para comparar apariencia.
Captura
cámara · imagen · vídeo
Zona de trabajo
recorte que sigue a la pieza
Segmentación
Otsu + morfología
Contorno
seguimiento de bordes
Position Fixture
momentos de imagen
Recorte canónico 256×256
sin fondo, orientado por el fixture
Rama apariencia
embedding de 1280 dimensiones · similitud coseno contra la referencia
Rama herramientas
32 herramientas ancladas al fixture · repartidas entre núcleos
Veredicto OK / NG — y por qué
apariencia + herramientas + posición + recuento → SQLite
PC Inspector — inspección visual industrial offline
04 / 13

## Slide 5
MEDIR
32 herramientas ancladas a la pieza, no a la imagen
—
Cinco familias: figuras básicas, medición en línea, elementos construidos, GD&T y piezas torneadas.
—
El Caliper localiza los dos bordes por perfil de intensidad y los refina a subpíxel. En la captura mide 50,0 px y propone la tolerancia ±10 % solo.
—
GD&T por zona mínima, no por mínimos cuadrados: la norma define el ancho de la banda más estrecha. En un barrido, la zona mínima gana en 200 de 200 nubes de puntos.
—
La misma barra a 0°, 20°, 45°, 70° y 120° da el mismo número — y hay pruebas automáticas que lo exigen.
Cada herramienta explica en el panel qué mide y con qué parámetros; la medida y su tolerancia sugerida salen al dibujarla.
PC Inspector — inspección visual industrial offline
05 / 13

## Slide 6
COMPARAR
Sin entrenar nada. Sin etiquetar un solo defecto.
QUÉ SE HACE
—
EfficientNet-Lite4 congelado (~49 MB) convierte el recorte canónico en un embedding de 1280 dimensiones. Transfer learning sin ajuste fino.
—
Detección de anomalías de una sola clase: similitud coseno contra la referencia, con umbral en media − max(k·σ, 0,02).
—
Aprendizaje incremental = algoritmo de Welford. Cada pieza buena confirmada crea una versión nueva de la referencia; ninguna se borra.
—
Sin el modelo la aplicación no se cae: degrada a inspección solo con herramientas, y lo dice.
QUÉ NO SE HACE
×
No se entrena ni se reentrena ninguna red.
×
Ni YOLO, ni segmentación semántica.
×
Ni template matching por correlación.
×
Ni OCR.
×
Ni profundidad: una vista 2D no la contiene.
Es exactamente esa renuncia la que permite correr en una PC modesta, sin GPU y sin depender de un modelo propio que haya que mantener.
PC Inspector — inspección visual industrial offline
06 / 13

## Slide 7
AUTOMATIZAR
«¿Cuánto mide esto?», contestado entero y de una vez
—
El contorno se descompone en rectas y arcos, y de ahí salen las cotas que tienen sentido para esa forma concreta.
—
Cada cota dice de dónde sale. No hay números sin procedencia: la columna existe y está siempre rellena.
—
Se exportan a CSV y se convierten en criterio OK/NG con un clic en «Vigilar estas cotas».
—
Las cotas informativas van marcadas. Se descubrió porque 14 de 15 propuestas daban el mismo número sobre otra figura: un ángulo de 120,26° sobre un cuadrado.
Captura real sobre la pieza de muestra: 6 lados, perímetro 676,47 px, área 13.906,50 px², un agujero, y 15 cotas deducidas de la forma.
PC Inspector — inspección visual industrial offline
07 / 13

## Slide 8
MADUREZ
No es un prototipo de fin de semana
213
commits en 51 días, del 2 de julio al 21 de agosto de 2026
38.602
líneas de código de producción en 173 ficheros y 10 módulos
969
pruebas automáticas en 35 ficheros de test
0,72 : 1
líneas de prueba por línea de código: el 42 % del C++ del repositorio
Commits por semana
El pico de la semana 6 es la ronda de medición automática y GD&T: cuatro herramientas de torno, descomposición del contorno y siete herramientas de tolerancia geométrica.
10
1
15
2
17
3
35
4
15
5
78
6
41
7
2
8*
Semana desde el arranque (2 jul 2026) · * semana en curso, 2 días
PC Inspector — inspección visual industrial offline
08 / 13

## Slide 9
RENDIMIENTO
Medido dentro de la aplicación, no estimado
Cronometraje por etapas, apagado por defecto: encendido no cuesta ni una llamada al reloj.
33,3 ms = un frame a 30 fps
20 herramientas
33,8 ms
9,1 ms
3,72x
10 herramientas
14,4 ms
5,0 ms
2,87x
5 herramientas
6,9 ms
4,6 ms
1,49x
En serie
Repartidas entre núcleos
OTRAS MEDIDAS
analyzeFrame
35,4 → 23,1 ms (1,53×) tras medir dónde se iba el tiempo.
Zona de trabajo
~13 → ~2 ms (6×) cuando la pieza ocupa una esquina.
Escala px→mm
peor error 0,145 % en un barrido de 0,05 a 1,0 mm/px.
Y una medición que salió en contra: la escala de trabajo adaptativa prometía acelerar y dio 1,10×. Se retiró, y queda documentada igual — el criterio para creerse una cifra es el mismo tanto si conviene como si no.
PC Inspector — inspección visual industrial offline
09 / 13

## Slide 10
POSICIÓN
Dónde gana, y dónde no
PC Inspector
Estaciones comerciales · VisionMaster, Cognex, Keyence, Halcon
Licencia
0 €
Miles a decenas de miles de euros por puesto, más runtime
Hardware
PC sin GPU + webcam USB
Cámara industrial, óptica y controlador propietarios
Conexión
Ninguna: todo local
También local, pero atado a su ecosistema
Defectos etiquetados
No hacen falta
Sus módulos de deep learning sí los piden
Despliegue
.zip portable de ~178 MB
Instalador con dongle, o hardware dedicado
Dónde pierde: sin corrección de distorsión de lente, sin salida a PLC ni disparo por sensor, óptica de webcam frente a telecéntrica, y sin soporte comercial, certificaciones ni red de integradores.
Las cifras de licencia son órdenes de magnitud del sector, no precios de catálogo.
PC Inspector — inspección visual industrial offline
10 / 13

## Slide 11
FUTURO
Lo que sigue, ordenado por lo que aporta frente a lo que cuesta
CORTO ~3 MESES
Iluminación difusa y fondo mate
el mayor salto de calidad, y no es código
Mapa de calor de diferencia
el operador ve por qué la pieza es NG
Historial a CSV e informe por turno
trazabilidad de verdad
Integración continua y ejecutable firmado
hoy se compila y prueba a mano
MEDIO 6–12 MESES
Corrección de distorsión de lente
la mejora de exactitud más seria que queda
Segmentación adaptativa
sobrevive a sombras sin cambiar de perfil
Umbral por curva ROC
con piezas malas reales, en vez de asumir 3σ
Disparo por sensor y salida a PLC
pasar de informar a actuar sobre la línea
LARGO
Banco de parches (PatchCore, PaDiM)
localizar el defecto, no solo detectarlo
Multi-cámara con veredicto combinado
varias vistas de la misma pieza
Múltiples referencias por pieza
dos acabados o dos proveedores admisibles
Traducciones
los textos ya van con tr(); faltan los ficheros
PC Inspector — inspección visual industrial offline
11 / 13

## Slide 12
HONESTIDAD
Los riesgos, dichos en voz alta
Riesgo
Mitigación
1
Exactitud limitada por la óptica de webcam y la distorsión de lente sin corregir
Calibración con patrón de ajedrez a medio plazo. Se posiciona como control dimensional de taller, no como metrología certificada.
2
Falsos NG por iluminación variable: Otsu sufre con degradados de sombra
Iluminación difusa y fondo mate, de coste casi nulo, más los perfiles de detección por pieza que ya existen.
3
El umbral de anomalía es estadístico y no está validado contra defectos reales
k ya es configurable. Con un puñado de piezas malas etiquetadas se fija por curva ROC en vez de asumir 3σ.
4
No cierra el bucle con la línea: sin PLC ni disparo por sensor, informa pero no actúa
Hoy se posiciona como estación de verificación y control de recepción. La salida digital está en el roadmap medio.
5
Sin integración continua ni ejecutable firmado, un jefe de planta duda
Ambas en el horizonte corto. Mientras tanto, el paquete portable permite un piloto de riesgo bajo.
Y lo que no conviene hacer: entrenar una red propia con las piezas de la línea —exige defectos etiquetados que no se tienen— y medir profundidad con esta cámara, que no es cuestión de software sino de hardware.
PC Inspector — inspección visual industrial offline
12 / 13

## Slide 13
LA PETICIÓN
Qué compra el patrocinio
Exactitud
Calibración de lente y una óptica e iluminación adecuadas. Es la mejora de exactitud más seria pendiente, y la mitad es hardware barato.
Confianza
Integración continua, ejecutable firmado e instalador. Hoy la verificación se hace a mano en la máquina de desarrollo.
Planta
Disparo por sensor y salida a PLC: el paso de informar a actuar sobre la línea, que es lo que convierte la demo en producto.
Validación
Un piloto real en taller, con piezas y defectos reales, para fijar el umbral por curva ROC en vez de asumir 3σ.
Todo lo anterior está construido, medido y probado. Lo que falta no es la idea: es la validación en planta y el acabado industrial.
213 commits · 38.602 líneas · 969 pruebas · 32 herramientas · 0 € de licencia · 0 conexión